## Slide 1
COVID 19
… rynki paliw i energii
… ochrona klimatu
… CO2 emisje i ceny
ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2022
- z wyników i wyzwań
HERBERT LEOPOLD GABRYŚ
GLIWICE 26 MAJA 2022

## Slide 2
… globalna populacja wzrośnie znacząco z około 7,7 miliarda w 2019 roku do ponad
9 miliardów w 2040 roku połowa wzrostu światowej populacji ma miejsce w Afryce a jedna trzecia we wschodzących gospodarkach
Indie staną się najbardziej zaludnionym krajem na świecie !

## Slide 3
2019
2020
2030
2040
2050
2010
300
400
500
600
PROJEKCJA ŁĄCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ ODBIORCÓW FINALNYCH W ŚWIECIE [EJ*] W LATACH 2010 - 2020 - 2030 - 2040 i 2050
… świat woła o energię w relacji do 2020 jej zużycie:
„siodełko cowidowe”
*1 Eksadżul [EJ] = 1 000 000 000 000 000 000 [J]
OPRACOWANIE WŁASNE HLG W OPARCIU O RAPORT MIĘDZYNARODOWEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ W PARYŻU WEO IEA Z GRUDNIA 2021 ROKU wg SCENARIUSZA STEPS
392,6
432,8
412,7
488,7
525,7
550,2
- w 2030 roku zwiększy się o18,36%
- w 2040 roku zwiększy się o27,38%

## Slide 4
… choć energia elektryczna pośród innych nośników energii najmniej odczuła w roku 2020 spadek globalnej konsumpcji to już w 2030 będzie od niej
większa o 25,92%
*1 Eksadżul [EJ] = 1 000 000 000 000 000 000 [J]
OPRACOWANIE WŁASNE HLG W OPARCIU O RAPORT MIĘDZYNARODOWEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ W PARYŻU WEO IEA Z GRUDNIA 2021 ROKU

## Slide 5
PROJEKCJA ŁĄCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ ODBIORCÓW FINALNYCH [EJ] W ŚWIECIE W LATACH 2010 - 2020 - 2030 - 2040 i 2050
*1 Eksadżul [EJ] = 1 000 000 000 000 000 000 [J]
OPRACOWANIE WŁASNE HLG W OPARCIU O RAPORT MIĘDZYNARODOWEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ W PARYŻU WEO IEA SCENARIUSZ STEPS Z GRUDNIA 2021 ROKU
2019
2020
2030
2040
2050
2010
„siodełko cowidowe”
64,5
82,4
81,8
103,0
124,3
144,0
40
60
80
100
120
140
160
… w relacji do 2020 zużycie energii elektrycznej :
- w 2030 roku zwiększy się o25,91%
- w 2040 roku zwiększy się o51,95%

## Slide 6
… moce węglowe* pozostaną decydujące dla utrzymania globalnego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej także z przyczyn zwiększeń niestabilnych mocy z OZE co najmniej do końcówki lat 40 – tych!
* KAMIENNY I BRUNATNY RAZEM
… także póki co wobec proponowanego przez KE zwiększenia dynamiki rozwoju OZE w UE!

## Slide 7
… poza UE jawi się nieco ostrożniejsza retoryka klimatyczna między innymi podczas niedawnego szczytu klimatycznego COP 26 w Glasgow Chiny i Indie wynegocjowały zmianę ostatecznego brzmienia porozumienia z "wycofywania" węgla na „stopniowe zmniejszanie" jego zużycia !

## Slide 8
… w 2021 roku światowa emisja CO2 do atmosfery wyniosła 36,3 mld ton to jest o 6 % więcej niż w 2020
TO ROK REKORDOWY*
… największym krajem odpowiedzialnym za emisję były Chiny W 2021 roku kraj ten odpowiadał za około 33 % emisji globalnej w przeliczeniu na mieszkańca daje to 8,4 tys. ton
… średnia światowa w rozwiniętych krajach wyniosła 8,2 tys. ton
*Z 10 MARCA WEDŁUG - IEA w PARYŻU

## Slide 9
… w 2021 roku w POLSCE emisja* CO2 do atmosfery wyniosła 192 mln ton to jest o 11,5 % więcej niż w 2020
… największym wzrosty wystąpiły w sektorach: - energetyki zawodowej o 20% - lotniczym o 16% i koksowniczym także 16 %
… największym emitentem pozostaje energetyka zawodowa - wyniosły 104,9 mln ton - na drugim miejscu uplasowały się elektrociepłownie zawodowe z 23,6 mln ton - na trzecim sektor cementowy z 10,5 mln ton
* ŁĄCZNIE Z WSZYSTKICH INSTALACJI ORAZ LOTNICTWAEM Z 15 MAJA WEDŁUG KOBIZE KRAJOWY OŚRODEK BILANSOWANIA I ZARZĄDZANIA EMISJAMI

## Slide 10
COVID 19
… rynki paliw i energii
… ochrona klimatu
… CO2 emisje i ceny
ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2022
- z wyników roku 2021
HERBERT LEOPOLD GABRYŚ

## Slide 11
ZMIANY PKB i ZMIANY W ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJU Z LAT 2010 DO 2020 [%] PKB NIEWYRÓWNYWANY SEZONOWO ROK DO ROKU Z PROGNOZĄ* ZA 2021 ROK
… znacząco mniejszy PKB za rok 2020 przyniósł w relacji do roku 2019 zmniejszenie zużycia i produkcji energii elektrycznej ogółem w kraju /odpowiednio o -2,8% i -2,3%/ i to stanowi punkt odniesienia do zmian w 2021 roku /odpowiednio o 5,5% i 5,4%/
ZMIANY PKB
ZMIANY ZUŻYCIA EN EL
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
2021
3,6
5
1,6
1,4
3,3
3,8
3,1
4,8
5,1
4,3
-2,8
4,22
1,88
-0,57
0,62
0,49
1,7
1,97
2,13
1,66
-0,9
-2,3
5,5*
5,4
* TZW SZYBKI SZACUNEK NA PODSTAWIE DANYCH GUS ORAZ PSE S.A. i ZBIORÓW WŁASNYCH

## Slide 12
PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OGÓŁEM WEDŁUG RODZAJÓW PALIW W POLSCE* [GWh] W LATACH 2000 – 2005 – 2010 –2021
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
145 16
156 02
156 43
161 77
162 62
165 85
165 21
158 76
152 30
173 58
63 696
85 075
89 212
81 883
81 348
79 868
82 375
78 190
71 546
93 037
49 677
54 888
49 459
53 556
51 204
51 983
49 072
41 502
37 969
45 367
4 527
4 166
4 193
5 776
7 172
9 590
12 099
13 924
13 366
100 50
144 83
154 99
162 43
164 62
168 13
170 93
169 39
165 53
174 40
PRODUKCJA
PRODUKCJA
ZUŻYCIE
W. KAMIENNY
W. BRUNATNY
GAZ ZIEMNY
-
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2000
… w 2021 roku w kraju mimo większego zużycia energii elektrycznej, mniejszego importu i wyraźnie większego eksportu nie odnotowaliśmy przerw w dostawach z przyczyn braku mocy !
OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTÓW PSE S.A. ORAZ GUS i ZBIORÓW WŁASNYCH

## Slide 13
STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE [%] ELEKTROWNIE WG RODZAJÓW ZA 2021
NA WĘGLU KAMIENNYM 50,96%
NA WĘGLU BRUNATNYM 28,85%
NA GAZIE ZIEMNYM 7,98%
WODNE ZAWODOWE 1,25%
WIATROWE 10,29%
ODNAWIALNE INNE* 0,67%
*BEZ SOLARNEJ W ROZPROSZENIU DANE PRZED WERYFIKACJĄ NA PODSTAWIE DANYCH GUS ORAZ PSE S.A. i ZBIORÓW WŁASNYCH
… w 2020 roku na węglu kamiennym 48,43% na węglu brunatnym 20,83% na gazie ziemnym 10,31%

## Slide 14
… z przyczyn zawirowań na rynkach energii w 2021 roku gwałtownie zmniejszył się nasz import energii elektrycznej /z Niemiec przede wszystkim/ aby „sprowokować” wyraźnie większy eksport!

## Slide 15
16 187
7 664
14 792
12 018
10 984
8 121
7 245
7 210
14 280
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
5 002
6 310
14 459
14 017
13 271
13 839
17 869
20 434
15 100
ODDANIE
POBRANIE
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
… gwałtowna zmiana salda wymiany energii elektrycznej nie spowodowała zagrożeń KSE głównie z potencjału generacji węglowej*
WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ [GWh] Z LAT 2005 i 2010 ORAZ 2015 DO 2021
OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTÓW PSE S.A. ORAZ GUS i ZBIORÓW WŁASNYCH
15 000
20 434 GWh
15 100 GWh
14 280 GWh
7 210 GWh
2021
2020
* KAMIENNY I BRUNATNY RAZEM

## Slide 16
… energia elektryczna z węgla* okazała się „zbawienna” dla skutecznego ubezpieczenia potrzeb systemów energetycznych naszego i naszych sąsiadów!
/Niemcy Czechy i Słowacja/
* KAMIENNY I BRUNATNY RAZEM

## Slide 17
… doświadczenia światowej energetyki z ostatnich miesięcy przypominają iż zasoby własne paliw są na wagę bezpieczeństwa energetycznego i nawet najbardziej rozwinięta energetyka odnawialna nie jest w stanie sama go zapewnić !

## Slide 18
… w 2021 roku nie mieliśmy przerw w dostawach energii elektrycznej z przyczyn braków mocy mimo rekordowych obciążeń szczytowych KSE!
… dnia 6 grudnia przy kolejnym rekordzie obciążeń wystąpiły trudności w zbilansowaniu KSE przyczyną były postoje remontowe i awarie kilku jednostek wytwórczych oraz niska generacja wiatrowa !!!

## Slide 19
… na koniec grudnia 2021 mieliśmy w KSE
*WODNE ŁĄCZNIE PRZEPŁYWOEW I SZCZYTOWO POMPOWE OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTÓW PSE S.A. ORAZ GUS i ZBIORÓW WŁASNYCH
MOC GWARANTOWANA 28 388,8 MW
MOC MAKS OSIĄGALNA 48 746,3 MW
MOC MAKSYMALNA OSIĄGALNA 53 888,2 MW
… na koniec roku 2020
MOC GWARANTOWANA 26 003,0 MW

## Slide 20
MAX OSIAGALNA
GWARANTOWANA
39 777
41 277
43 331
45 649
46 986
48 747
53 888
22 933
26 502
26 616
28 167
32 047
26 003
28 388
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2050/2020
ROZPIĘTOŚĆ 25 500 MW
2050/2020
ROZPIĘTOŚĆ 16 844 MW
MOC MAKSYMALNA OSIĄGALNA I MOC GWARANTOWANA W KSE [MW] Z LAT 2015 D0 2021
*PROBLEMY MOGĄ SIĘ POKAŻA Z UBYTKAMI PO ZAKOŃCZENIU OKRESU KONTRAKTOWANIA Z RYNKU MOCY OK 2025 ROKU OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTÓW PSE S.A. ORAZ GUS i ZBIORÓW WŁASNYCH
… dynamiczne zwiększenia mocy maksymalnej osiągalnej jest z przyczyn rosnącego udziału OZE przy nieistotnych – póki co*- zmianach w mocach konwencjonalnych!

## Slide 21
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
… zwiększanie mocy kwalifikowanej w bilansie jako nieosiągalnej jest głównie z dynamicznego zwiększania zakresu mocy odnawialnej przede wszystkim wiatrowej i fotowoltaiki odstawienia z tytułu awarii i remontów choć istotne mają tendencję zniżkową !
39 777,1
41 277,8
43 331,8
45 649,9
46 986,7
48 747,6
53 888,2
16 085,1
15 738,3
17 255,2
18 306,0
17 117,8
22 743,3
25 499,4
MOC MAKSYMALNA OSIAGALNA EL KRAJOWYCH ORAZ MOC NIEOSIĄGALNA* ŁĄCZNIE I GWARANTOWANA W KSE [MW] NA KONIEC ROKU W LATACH 2015 - 2021
MAX OSIAGALNA
NIEOSIAGALNA*
*NIEOSIĄGALNA Z ODSTAWIENIAMI DO REMONTU AWARIE I REZERWY OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTÓW PSE S.A. ORAZ GUS i ZBIORÓW WŁASNYCH
2050/2020
ROZPIĘTOŚĆ 23 692 MW
2050/2020
ROZPIĘTOŚĆ 28 389 MW

## Slide 22
… na koniec grudnia 2021 mieliśmy w KSE
- EL CIEPLNE KONWENCJONALNE
36 374,0 MW
- EL WODNE*
2 501,1 MW
- EL WIATROWE
8 111,2 MW
POZOSTAŁE OZE
6 901,9 MW
38 875,1 MW
*WODNE ŁĄCZNIE PRZEPŁYWOEW I SZCZYTOWO POMPOWE OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTÓW PSE S.A. ORAZ GUS i ZBIORÓW WŁASNYCH
MOC NIEOSIĄGALNA
INNE
1 546,4MW
- W REMONTACH
3 429,6 MW
W AWARIACH
1 026,0 MW
REZERWA RUCHOWA I ZIMNA
4 484,3 MW

## Slide 23
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
MOC GWARANTOWANA i OBCIĄŻĘNIA SZCZYTOWE MAKSYMALNE W KSE [MW] NA KONIEC ROKU W LATACH 2015 - 2021
*W ROKU W NAJW OBCIĄŻENIU W MIESIĄCU OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTÓW PSE S.A. ORAZ GUS i ZBIORÓW WŁASNYCH
0
10 000
20 000
30 000
40 000
5 000
15 000
25 000
35 000
23 692,0
25 539,5
26 076,6
27 343,9
29 868,9
26 004,3
28 388,8
GWARANTOWANA
OBC SZCZYT MAX*
21 349,8
20 613,8
22 749,2
20 651,3
19 071,8
21 688,3
23 953,4
2050/2020
MARGINES BEZP 2 342,8 MW
2050/2020
MARGINES BEZP 4 435,4 MW
… największe zapotrzebowanie na moc w dobowym szczycie w 2021 roku wystąpiło 12 lutego o godz. 10:45 wyniosło 27 617 MW przy mocy dostępnej dla OSP 31 177,8 MW przy imporcie mocy 719 MW!

## Slide 24
… szerszy zakres danych hlg@onet.pl

## Slide 25
- cały sektor elektroenergetyczny (na działalności energetycznej - wytwarzanie, obrót energią elektryczną i ciepłem dla wytwórców, dystrybucja dla operatorów systemów dystrybucyjnych oraz sprzedaż energii elektrycznej dla przedsiębiorstw obrotu) wypracował zysk w wysokości 11 933,3 mln zł prawie czterokrotnie wyższy niż rok wcześniej!
Z WYNIKOW SEKTORA ELEKTROENERGETYKI W POLSCE ZA 2021 ROK - WYBRANE

## Slide 26
WYNIKI FINANSOWE – ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ ŁĄCZNIE SEKTORA ENERGETYKI W POLSCE [mln zł]
W LATACH 2012 - 2021
2012
2 015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
11 893,8
-2 195,5
5 109,3
7 175,2
5 666,2
5 255,8
3 041,6
11 933,3
-4 000
-2 000
0,0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ - WYTWARZANIE, OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ i CIEPŁEM DLA WYTWÓRCÓW, DYSTRYBUCJA DLA OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ORAZ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW OBROTU
*OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH RAPORTOW Z WYNIKÓW ZA 2021 ROK I ZBIORÓW WŁASNYCH

## Slide 27
2017
2018
2019
2020
2021
*OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH RAPORTOW Z WYNIKÓW ZA 2021 ROK I ZBIORÓW WŁASNYCH
WYTW
OSD
OSP
POSD
PO
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ - WYTWARZANIE, OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ i CIEPŁEM DLA WYTWÓRCÓW, DYSTRYBUCJA DLA OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ORAZ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW OBROTU
ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ PODSEKTORÓW ENERGETYKI W POLSCE [mln zł]
W LATACH 2017 - 2021
1 353,1
1 567,6
-118,3
-3 393,5
5 565,8
651,6
607,8
901,6
1 446,7
1 447,4
1300,4
-347,9
705,3
287,2
1 278,2
3 572,1
3 807,5
3 333,3
4 019,4
4 772,6
298,0
31,2
433,9
681,8
-1 130,7
-4 000
-3 000
-2 000
-1 000
0,0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000

## Slide 28
Z WYNIKOW SEKTORA ELEKTROENERGETYKI W POLSCE ZA 2021 ROK - WYBRANE
- zmienił się udział pod sektorów na wynik sektora przy czym największy udział w wyniku 2021 roku mieli wytwórcy którzy zajęli 46,6% w strukturze łącznej rok wcześniej grupa ta wykazała stratę!

## Slide 29
JEDNOSTKOWE KOSZTY WG TECHNOLOGII ZA 2021 ROK [zł/MWh] TECHNICZNY WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ i ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDANEJ
*EL WODNE O DOPŁYWIE NATURALNYM Z WŁASNEJ PRODUKCJI OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTU ARE 2022 i ZBIORÓW WŁASNYCH
EL W BRUNATNY
145,0 zł/MWh
EL W KAMIENNY
187,1 zł/MWh
EC GAZOWE
198,5 zł/MWh
EL WIATROWE
187,7 zł/MWh
EL WODNE
143,1 zł/MWh
0
50
100
150
200
250
300
350
400
EL W BRUNATNY
357,5 zł/MWh
EL W KAMIENNY
345,2 zł/MWh
EC GAZOWE
260,0 zł/MWh
EL WIATROWE
278,6 zł/MWh
EL WODNE
158,0 zł/MWh
K TECHN WYTWORZENIA
K EN EL SPRZEDANEJ

## Slide 30
Z WYNIKOW SEKTORA ELEKTROENERGETYKI W POLSCE ZA 2021 ROK - WYBRANE
- koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 za 2021 rok były prawie dwa razy większe niż rok wcześniej wyniosły 20 382 mln zł wobec 11 045 mln zł w 2020 roku
… szerszy zakres danych hlg@onet.pl

## Slide 31
Z WYNIKOW SEKTORA ELEKTROENERGETYKI W POLSCE ZA 2021 ROK - WYBRANE
- na koniec grudnia 2021 roku w OZE zainstalowanych było 16 952,8 MW więcej o 35,9% niż rok wcześniej to skutek przede wszystkim prawie podwojenie mocy fotowoltaiki co dało 7 685,5 MW na koniec roku
… udział OZE w strukturze produkcji energii elektrycznej za 2021 rok wyniósł 16,84%
… szerszy zakres danych hlg@onet.pl

## Slide 32
Z WYNIKOW SEKTORA ELEKTROENERGETYKI W POLSCE ZA 2021 ROK - WYBRANE
… ceny* energii elektrycznej sprzedanej przez wytwórców:
*BEZ OPALANYCH BIOMASĄ I WYŁĄCZNIE GAZEM RAZEM BEZ USŁUG SYSTEMOWYCH OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTU ARE 2022 i ZBIORÓW WŁASNYCH
- EL W KAMIENNEGO 292,1 zł MWh
- EL W BRUNATNEGO 268,4 zł MWh
- EC GAZOWE 277,8 zł MWh
- EC POZOSTAŁE* 262,6 zł MWh
… szerszy zakres danych hlg@onet.pl

## Slide 33
Z WYNIKOW SEKTORA ELEKTROENERGETYKI W POLSCE ZA ROK 2021/2020 - WYBRANE
… odbiorcy końcowi* kupili energię elektryczną z POSD :
*W UMOWACH KOMPLEKSOWYCH OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTU ARE 2022 i ZBIORÓW WŁASNYCH
- na WN /GR A/ 330,1 403,4 122,2%
2020 [zł/MWh]
2021 [zł/MWh]
- na SN /GR B/ 441,5 472,8 107,1%
- na nN /GR C/ 684,7 761,7 111,2%
- GOSP DOMOWE 537,7 594,7 110,6%
2021
2020
… szerszy zakres danych hlg@onet.pl

## Slide 34
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ŁĄCZNE CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ i USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH POSIADAJĄCYCH UMOWY KOMPLEKSOWE W POSD OGÓŁEM [zł/MWh]
W LATACH 2015 - 2021
*W ROKU W NAJW OBCIĄŻENIU W MIESIĄCU OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTÓW PSE S.A. ORAZ GUS i ZBIORÓW WŁASNYCH
GOSP DOM
nN /GR C/
275,3
258,2
256,7
269,9
301,4
330,1
403,4
347,6
336,1
342,3
344,8
364,6
441,5
472,8
588,2
575,9
588,6
592,2
585,2
684,7
761,7
501,5
496,4
504,5
507,0
485,7
537,7
594,7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
WN /GR A/
SN /GR B/
… w latach 2021 – 2015 dynamika zmian ceny łącznej dla odbiorców końcowych wyniosła :
- na WN /GR A/ 146,53%
- na SN /GR B/ 130,02%
- na nN /GR C/ 129,50%
- GOSP DOM 118,58%

## Slide 35
2017
2018
2019
2020
2021
PGE S.A. GK
TAURON PE S.A.
ENERGA S.A. GK
ENEA S.A.
23 100
25 946
37 635
45 766
52 730
17 425
18 122
19 112
20 850
25 614
10 534
10 337
11 479
12 401
14 016
11 406
12 673
16 401
18 176
21 196
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
PRZYCHODY* NA SPRZEDAŻY GRUP KAPITAŁOWYCH ENERGETYKI W POLSCE [mln zł]
W LATACH 2017 - 2021
*OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH RAPORTOW Z WYNIKÓW ZA 2021 ROK I ZBIORÓW WŁASNYCH
… dynamika zmian w relacji 2021/2017 :
- PGE S A. GK 228,27%
- TAURON PE S.A. 147,00%
- ENERGA S.A. GK 133,05%
- ENEA S.A. 218,83%

## Slide 36
2017
2018
2019
2020
2021
PGE S.A. GK
TAURON PE S.A.
ENERGA S.A. GK
ENEA S.A.
EBITDA* GRUP KAPITAŁOWYCH ENERGETYKI W POLSCE [mln zł]
W LATACH 2017 - 2021
*OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH RAPORTOW Z WYNIKÓW ZA 2021 ROK I ZBIORÓW WŁASNYCH
„earnings before interest, taxes, depreciation and amortization” co oznacza zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
7 650
6 375
7 141
5 966
9 535
3 618
3 492
3 600
4 226
4 152
2 160
1 877
2 039
2 038
2 449
2 684
2 598
3 338
3 301
3 637
… dynamika zmian w relacji 2021/2017 :
- PGE S A. GK 124,64%
- TAURON PE S.A. 114,76%
- ENERGA S.A. GK 113,3%
- ENEA S.A. 135,51%

## Slide 37
2017
2018
2019
2020
2021
PGE S.A. GK
TAURON PE S.A.
ENERGA S.A. GK
ENEA S.A.
NAKŁADY INWESTYCYJNE GRUP KAPITAŁOWYCH ENERGETYKI W POLSCE [mln zł]
W LATACH 2017 - 2021
*OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH RAPORTOW Z WYNIKÓW ZA 2021 ROK I ZBIORÓW WŁASNYCH
6 751
6 856
7 009
5 495
4 662
3 474
3 672
4 128
4 039
2 932
1 402
1 668
1 574
1 721
2 107
4 187
2 306
2 181
2 441
2 441
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
… dynamika zmian w relacji 2021/2017 :
- PGE S A. GK 69,06%
- TAURON PE S.A. 84,40%
- ENERGA S.A. GK 50,32%
- ENEA S.A. 58,30%

## Slide 38
2017
2018
2019
2020
2021
PGE S.A. GK
TAURON PE S.A.
ENERGA S.A. GK
ENEA S.A.
KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W GRUPACH KAPITAŁOWYCH ENERGETYKI W POLSCE [tyś zł/ zatr]
W LATACH 2017 - 2021
*OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH RAPORTOW Z WYNIKÓW ZA 2021 ROK I ZBIORÓW WŁASNYCH
… dynamika zmian w relacji 2021/2017 :
- PGE S A. GK 124,78%
- TAURON PE S.A. 110,06%
- ENERGA S.A. GK 130,37%
- ENEA S.A. 119,87%
8,96
9,74
10,86
11,31
11,18
9,34
8,79
9,23
9,01
10,28
8,43
9,15
10,03
11,17
10,99
7,90
8,39
9,20
9,49
9,47
8,00
10,00
12,00
7,00
9,00
11,00
ZROŻNICOWANIE POMIĘDZY NAJWYŻSZA WARTOŚCIĄ A NAJNIŻSZĄ POMIĘDZY ROKIEM 2021 i 2017 WYNOSI 1 710 zł MIESIĘCZNIE NA ZATRUDNIONEGO
Koszty św.prac miesięczne na zatrudnionego [tys.zł/zatrudn.]

## Slide 39
… szerszy zakres danych hlg@onet.pl

## Slide 40
… CO2 emisje i ceny
WOJNA
COVID 19
… rynki paliw i energii
… ochrona klimatu
…
… co dalej ?

## Slide 41
PRODUKCJA OGÓŁEM i ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE ORAZ SALDO WYMIANY Z ZAGRANICĄ [GWh] W PORÓWNWNIACH IQ Z LAT 2019 2020 2021 i 2022
PRODUKCJA
ZUŻ EN EL
SALDO
42 712
40 764
43 138
46 645
44 463
43 533
45 260
45 683
1 751
2 768
2 122
-961
-10 000
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
2019 IQ
2020 IQ
2021 IQ
2022 IQ
50 000 GWh
40 000 GWh
45 000 GWh
2021 IQ
2022 IQ
46 645 GWh
45 683 GWh
… w IQ 2022 roku w relacji do IQ 2021:
- produkcja większa o 8,13%
- zużycie* większe o 0,93%
*PRZEZ ODBIORCOW FINALNYCH OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTÓW PSE S.A. ORAZ GUS i ZBIORÓW WŁASNYCH
... przy saldzie wymiany z zagranicą ujemnym /nadwyżka eksportu/ po raz pierwszy od wielu lat!
-961 GWh

## Slide 42
IQ 2019
3 941 711
2 190 694
1 751 017
IQ 2020
5 239 124
2 470 915
2 768 209
1Q 2021
4 373 593
2 251 925
2 121 668
IQ 2022
3 738 032
4 699 375
-961 343
POBRANIE
ODDANIE
SALDO
-1 000 000
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
WYMIANA* ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ ORAZ SALDO WYMIANY W POLSCE [MWh] W PORÓWNWNIACH IQ Z LAT 2019 2020 2021 i 2022
*NA PODSTAWIE POMIARÓW ZBIERANYCH PRZEZ OSP W CZASIE BIEŻĄCEGO PROWADZENIA RUCHU KSE. OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTÓW PSE S.A. ORAZ GUS I ZBIORÓW WŁASNYCH

## Slide 43
PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PO I Q Z LAT 2019 - 2022 [GWh]
W ELEKTROWNIACH Z WĘGLA KAMIENNEGO BRUNATNEGO i GAZU
GAZ ZIEMNY
W BRUNATNY
W KAMIENNY
2 816
3 566
3 416
3 134
11 013
9 163
10 318
12 315
20 568
19 258
24 382
22 707
2019 IQ
2020 IQ
2021 IQ
2022 IQ
91,74%
119,35%
93,13%
2022 IQ/2021 IQ
… zużycie ogółem większe o 423 GWh tj większe o 0,93%
2022 IQ/2021 IQ -
… produkcja ogółem większa o 3 507 GWh tj większe o 8,13%
*OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTÓW PSE S.A. Z OPOMIAROWANIA W CZASIE RZECZYWISTYM i ZBIORÓW WŁASNYCH

## Slide 44
… wprowadzamy a w ślad za nami UE i część gospodarek świata procedurę zaprzestania bądź ograniczania importu węglowodorów z Rosji ale także szerzej współpracę gospodarczą z Rosją i Białorusią

## Slide 45
ROSJA 74%
KOLUMBIA 7%
USA 2%
KAZACHSTAN 6%
CZECHY 1%
AUSTRALIA 8%
MOZAMBIK 2%
ROSJA 9,44
AUSTRALIA 1,05
KAZACHSTAN 0,84
KOLUMBIA 0,90
USA 0,27
MOZAMBIK 0,21
POZOSTAŁE 0,02
CZECHY 0,08
IMPORTU WEGLA DO POLSKI ZA ROK 2020 ŁĄCZNIE [mln ton] STRUKTURA WG KIERUNKÓŁW [%]
* ŁĄCZNIE WSZYSTKIE GATUNKI WG V-CE MIN ARTURA SOBONIA WYPOWIEDŹ Z DLA WPROST Z 27 KWIETNIA 2022

## Slide 46
„Łączna ilość węgla zaimportowanego do Polski w 2020 roku przez Spółki Skarbu Państwa lub spółki w których Skarb Państwa posiada udziały wyniosła 1,78 mln ton (w tym 1,60 mln ton węgla energetycznego i 0,18 mln ton węgla koksowego)”
… w ciągu ostatnich 20 lat zdecydowanie zmienił się import węgla z Rosji - z 1,5 mln ton w 2000 roku do 12,9 mln ton w 2020 roku to wzrost aż o 756 procent!
… ARTUR SOBOŃ SEKRETARZ STANU W MF - z wypowiedzi W LUTYM 2022

## Slide 47
… równowaga na światowych rynkach została zachwiana i to początek refleksji co do pożytków ery globalizacji w szczególności na rynkach paliw i energii w stronę rozwiązań lokalnych na miarę interesów największych graczy od Chin Indii USA i Rosji też choć poturbowanej skutkami i kosztami wojny

## Slide 48
hlg@onet.pl
…więcej

## Slide 49
WOJNA
… geopolityka łączy się z posiadaną najnowszą technologią, zasobami paliw i brutalną siłą armii !

## Slide 50
WOJNA
… skończyła się iluzja trwałości sukcesu gospodarczego pozostając przede wszystkim przy globalizacji importu paliw bez należytej troski o zachowanie i rozwój regionalnych rynków zasobów własnych !

## Slide 51
UE
… konsekwentnie stymulować transformację energetyczną w stronę generacji odnawialnej ze zwiększeniem dynamiki rozwoju technologii magazynowania energii !

## Slide 52
UE
… zapewnić utrzymywanie dodatkowych mocy elektrowni węglowych* na czas przejściowy dla ubezpieczenia rozwoju OZE !
* KAMIENNY I BRUNATNY RAZEM

## Slide 53
UE
… zdolności wydobywcze węgla* w krajach wspólnoty winno być odbudowane w proporcji do niezbędnej generacji dla stabilizacji OZE i bilansu potrzeb systemowych !
* KAMIENNY I BRUNATNY RAZEM

## Slide 54
UE
… odrzucić całkowicie bądź zawiesić na czas przejściowy system opłat za uprawnienia do emisji CO2 !

## Slide 55
WOJNA
… sypie się wiele priorytetów gospodarczych i politycznych w tym energetycznych też !

## Slide 56
HERBERT LEOPOLD GABRYŚ
DZIĘKUJĘ
GLIWICE 26 MAJA 2022